Приложение 1

Порядок введения графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии

при недостатке топлива, а также при явной угрозе возникновения аварий

на электростанциях и тепловых сетях Марий Эл и Чувашии Филиала

«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» на отопительный сезон 2023-2024 гг.

- Об ограничении отпуска тепловой энергии потребители извещаются:

1.1.	При необходимости выполнения плановых ремонтных работ, ведущих к снижению тепловой мощности основного теплогенерирующего оборудования на Новочебоксарской ТЭЦ-3 -  за 10 часов до начала ограничения;

1.2.	При возникновении недостатка топлива на Новочебоксарской ТЭЦ-3 -  за 24 часа до начала ограничения.

- Введение в действие графика ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке топлива, а также при явной угрозе возникновения аварий на электростанциях и тепловых сетях Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» на отопительный сезон 2022-2023 гг. (далее - «Графика ограничения») производится распоряжением руководства Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» по согласованию с администрацией города и сообщается диспетчеру Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ.

- При возникновении аварии, «График ограничения» вводится распоряжением руководства Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» через диспетчерскую службу Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и через теплотехническую инспекцию Филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» без согласования с администрацией города с последующим оповещением.

4.	В случае возникновения аварии на источнике тепла или в тепловых сетях Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и необходимости принятия безотлагательных мер, потребители тепловой энергии могут быть отключены по распоряжению начальника смены Новочебоксарской ТЭЦ-3 при непосредственном присоединении потребителя или диспетчера Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» с последующим оповещением их о причинах и продолжительности отключения. Одновременно об отключении потребителей должно быть сообщено руководству Новочебоксарской ТЭЦ-3 и руководству Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», а также диспетчеру Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ и администрации города (диспетчеру ЕДДС). Руководители Новочебоксарской ТЭЦ-3 или Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» сообщают об аварийном отключении руководству Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

5.	Ограничение потребителей тепловой энергии производится в следующем порядке:

1 этап – производится ввод «Графика ограничения» потребителей пара до размеров их технологической и аварийной брони, и снижения нагрузки промышленных предприятий в перегретой воде на 4,4% от договорной величины и отключение ГВС силами энергоснабжающей организации на ЦТП для всех категорий.

2 этап – отключение ГВС силами потребителей для всех категорий по оперативным указаниям энергоснабжающей организации;

3 этап - снижение температуры теплоносителя до 70 оС в системе отопления;

4 этап – отключение вентиляции, снижение температуры внутри помещений 3 категории – до +8оС, категории 2а, 2в, 2б до   12оС;

5 этап - если все принятые меры недостаточны, производится отключение циркуляции, слив теплоносителя в системах теплоснабжения потребителей категории 2б, 2в силами потребителей по оперативным указаниям энергоснабжающей организации. Ответственность за сохранность тепловых сетей и теплоиспользующих установок остаётся за потребителями;

6. 		При вводе ограничения в отопительный период и снижении нагрузки отопления до размеров аварийной брони обеспечивается поддержание температуры воздуха внутри производственных помещений не ниже плюс 8°С, а в помещениях жилищно-коммунального сектора - не ниже плюс 12°С.

7.  	Введение «Графика ограничения» производится представителями Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и теплоинспекции Филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» путём: передачи телефонограмм в рабочее время – отделом тепловой инспекции, в нерабочее время - диспетчерской службой дежурному персоналу соответствующих потребителей и теплосетевой организации с указанием величины снижения потребления тепловой энергии, времени начала и окончания ограничения (отключения).

8.  		При невыполнении потребителями тепловой энергии распоряжения о введении ограничения (отключения), теплоинспекции, диспетчеру Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и теплосетевой организации предоставляется право после предупреждения, а в аварийных случаях без предупреждения произвести частичное или полное отключение потребителя арматурой на границе раздела или в центральном тепловом пункте (узле) потребителя. Ответственность за последствия таких отключений возлагается на потребителя.

9.  	Оперативный контроль над выполнением распоряжения об объёмах ограничений и отключений потребителей тепловой энергии обеспечивает теплотехническая инспекция Филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Директор Филиала Марий Эл и Чувашии

АО «ЭнергосбыТ Плюс»                                                                               				                  В.Ю. Зданович

Технический директор - главный инженер

Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии»

ПАО «Т Плюс»								                                                                      К.В. Константинов